## Slide 1
Instrutor: Fabricio Araujo
CERTIFICAÇÃO EM REDES GPON

## Slide 2: OBJETIVOS DO CURSO
Ao final do curso o participante deverá ser capaz de:
Compreender o funcionamento do sinal óptico em fibras do tipo Monomodo e Multimodo;
Escolher corretamente os diversos tipos de equipamentos ativo e passivos para projetos ópticos;
Planejamento para instalações ópticas;
Mapear e resolver problemas pós-instalação (troubleshooting);
Instalar e configurar os equipamentos GPON Intelbras;
Dimensionar e instalar sistemas de redes ópticas para diferentes aplicações como Cidades Digitais, VOIP e CFTV.

## Slide 3
1º Dia: Teoria de Redes PON
2° Dia: Prática de cenários
3º Dia: Prática de cenários e Avaliação
Certificação em Redes GPON Intelbras
Agenda

## Slide 4
Sem tomadas
próximas?
Switches 8 Portas
SF 800 Q+
Notes: Falar que é de 12 a 24 V (diferencial) maioria dos switches são até 5V. Mais fácil para instalações em caso de banco de baterias, postes

## Slide 5
Quer segurança
e privacidade, separando os usuários em redes diferentes de forma automática?
Switches 8 Portas
SF 800 VLAN

## Slide 6
Switches 5 portas SG 500 e SF 500
Pequenas aplicações
CFTV IP
SG 500
SF 500
Escritórios home office

## Slide 7
Reduza 50% de custos em projetos de fibra óptica de longa distâncias
Conversores de mídia
WDM

## Slide 8
Fontes integradas para maior organização e facilidade de instalação.
Chassi
KX 1400 R

## Slide 9
Fonte redundante garantindo o funcionamento da rede

## Slide 10
Reduza 50% de custos em projetos de fibra óptica de longa distâncias
Módulos Mini-GBIC

## Slide 11
SF 2400 QR
SG 2400 QR
SG 2620 QR
SF 800 Q+
SF 800 VLAN
SG 800 C
SF 1600 D
NÃO GERENCIÁVEIS’
SF 500
SG 500

## Slide 12
SG 2404 MR
SG 1002 MR
SF 2842 MR
SG 5200 MR
Custo Benefício
GERENCIÁVEIS

## Slide 13
ÓPTICA
MÓDULO 1

## Slide 14
ÓPTICA É O RAMO DA FÍSICA QUE ESTUDA A LUZ. LUZ:
A energia eletromagnética pode se apresentar das formas mais diversas.
A luz é uma delas.
A luz é constituída por fótons, que viajam, nó vácuo absoluto, a uma velocidade de 2,997925x108 .
ÓPTICA

## Slide 15
O COMPRIMENTO DE ONDA É A DISTÂNCIA ENTRE VALORES REPETIDOS NUM PADRÃO DE ONDA. É USUALMENTE REPRESENTADO PELA LETRA GREGA LAMBDA (λ). ENCONTRAMOS O COMPRIMENTO DA ONDA DIVIDINDO SUA VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO(C) POR SUA FREQUÊNCIA(Ƒ). A VELOCIDADE MÁXIMA DE PROPAGAÇÃO DE UMA OEM É TÃO RÁPIDA QUANTO A VELOCIDADE DA LUZ: ~300.000 KM/S
Comprimento de onda
Velocidade propagação
Frequência
Notes: A Luz na fibra é conduzida com os seguintes comprimentos de onda: 850, 1300 e 1500nm (nanômetros) janelas de transmissão

## Slide 16
ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO:
É O CONJUNTO DAS FREQUÊNCIAS CONHECIDAS PARA AS ONDAS ELETROMAGNÉTICAS.
Notes: Visão Humana 400 à 700 nm

## Slide 17
SEMPRE QUE UMA FRENTE DE ONDA SE PROPAGA POR UM MEIO ONDE OCORRE UMA VARIAÇÃO DE DENSIDADE, HAVERÁ UM DESVIO DO FEIXE.
PROPAGAÇÃO
REFRAÇÃO

## Slide 19
REFRAÇÃO
MEIO | ÍNDICE DE REFRAÇÃO (N)
VÁCUO | 1,00000
AR (CNTP) | 1,00029
ÁGUA (20C°) | 1,33
NÚCLEO DA FIBRA ÓPTICA | 1,48
CASCA DA FIBRA ÓPTICA | 1,465
VIDRO COMUM | 1,52
CRISTAL | 1,65
SAFIRA | 1,77

## Slide 20
REFLEXÃO
QUANDO UM RAIO DE LUZ
ATINGE UMA SUPERFÍCIE,
SOFRER UM DESVIO
ESTE RAIO DE LUZ PODERÁ
ESSE FENÔMENO É
DENOMINADO REFLEXÃO

## Slide 21: REFLEXÃO REGULAR
QUANDO RAIOS DE LUZ ATIGEM UMA SUPERFICIE REGULAR,
ESTES SOFREM UMA REFLEXÃO COM ÂNGULO DE INCIDÊNCIA
IGUAL AO DE REFLEXÃO.

## Slide 22: REFLEXÃO IRREGULAR
QUANDO A LUZ ATINGE UMA SUPERFICIE IRREGULAR
FAZ COM QUE SEUS ANGULOS DE INCIDENCIA E REFLEXÃO
SEJAM DISTINTOS, OCORRENDO UMA REFLEXÃO IRREGULAR
OU DIFUSA.

## Slide 23
FIBRA ÓPTICA
MÓDULO 2

## Slide 24
Fibra Óptica
Material flexível, composto por várias camadas, capaz de guiar a luz a grandes distâncias;
Utiliza o princípio da reflexão (guia de onda) para manter a luz confinada em seu interior
FIBRA ÓPTICA

## Slide 25
FIBRA ÓPTICA
CABO
REVESTIMENTO
CAMADA DE REFRAÇÃO
FIBRA ÓPTICA
FIBRA DE FORTALECIMENTO

## Slide 26
TIPOS DE FIBRA

## Slide 27
MULTI-MODO
Menor taxa de dados e alcance
Uso de fonte de luz mais barata
Fisicamente mais robusta
Manuseio simplificado
850nm ~ 1300nm típico
Padrão ITU: G.651.1

## Slide 28
MONO-MODO
Maior alcance e taxa de dados
Uso de laser como fonte de luz
Manuseio/emendas mais delicado
1310nm ~ 1650nm
Padrão ITU: G.652, G.653, G.655, G.656 e G.657
Notes: Uso interno G.657 BLI menor curvatura sem perda

## Slide 29
TIPOS DE FIBRA
62.5
125
125
50
9
125
FO MM 62,5/125
FO MM 50/125
FO SM 9/125
µm
µm
µm
µm
µm

## Slide 30
PERDAS POR ABSORÇÃO

## Slide 31
ABSORÇÃO INTRÍNSICA
PERDA CAUSADA DEVIDO A NATUREZA DOS MATERIAIS
UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA FIBRA.
EM COMPRIMENTOS DE ONDAS ENTRE 1300nm A 1600nm
ESSA PERDA É MENOR.
Notes: GPON Monomodo

## Slide 32
Multimodo
Monomodo
Atenuação de:
3,5dB/Km – 850nm
1,0dB/Km – 1300nm
Atenuação de:
0,35dB/Km – 1310nm
0,22dB/Km – 1550nm

## Slide 33
ABSORÇÃO EXTRÍNSECA
PERDA RESULTANTE DA CONTAMINAÇÃO POR IMPUREZAS
NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DA FIBRA.
PRINCIPAL IMPUREZA ENCONTRADA NESSE PROCESSO
SÃO ÍONS DE OXIDRILA.
Notes: PERDAS POR PICO D’GUA

## Slide 34
Pico d’água G. 652.A

## Slide 36
MACRO CURVATURA
QUANDO A FIBRA ÓPTICA APRESENTA UMA CURVATURA ONDE A LUZ TENDE A ESCAPAR DO SEU CONFINAMENTO.
DEPENDENDO DO RAIO DE CURVATURA A FIBRA PODERÁ
SOFRER UM DANO PERMANENTE.

## Slide 37
MICRO CURVATURA
COMUMENTE GERADA QUANDO A FIBRA ÓPTICA
SOFRE ALGUM TIPO DE IMPACTO OU CURVATURA DE RAIO EXTREMAMENTE PEQUENO.

## Slide 38
CONCEITOS E APLICAÇÕES FTTX
MÓDULO 3

## Slide 39: Mercado Internet Fixa no Brasil
Chart: Crescimento Clientes 2015 – 2016
| Cable Modem | ETHERNET | Fibra | Spread Spectrum | xDSL
CARG | 0.083775 | 0.089709 | 0.31082 | 0.09131 | 0.0033862
Tecnologia | Quantidade de clientes
Cable Modem | 8,2 Milhões
ETHERNET | 325 Mil
Fibra | 1,2 Milhões
Spread Spectrum | 1,5Milhões
xDSL | 13,2 Milhões
Total | 24,7 Milhões
Notes: 4g

## Slide 40: Mercado Internet Fixa no Brasil
Demanda de banda – velocidade média
Chart: % CLINTES X FAIXA DE VELOCIDADE
| 0kbps a 512kbps | 512kbps a 2Mbps | 2Mbps a 12Mbps | 12Mbps a 34Mbps | > 34Mbps
2013-07 | 0.069667 | 0.45201 | 0.38355 | 0.084936 | 0.0098384
2014-07 | 0.06359 | 0.37259 | 0.42155 | 0.11563 | 0.026649
2015-07 | 0.048865 | 0.31018 | 0.41278 | 0.18236 | 0.04582
+ Banda

## Slide 41
TIPOS DE REDES FTTX
FTTN (Fiber to The Neighborhood)
  Fibra vai até um armário de rua e o acesso é distribuído através de rede ethernet (tipicamente VDSL2)
FTTC (Fiber To The Curb)
  Muito semelhante ao método FTTN, porem o armário de distribuição está mais próximo dos assinantes
FTTB (Fiber To The Building)
  Fibra vai até o prédio e depois é distribuída através de uma rede ethernet
FTTH (Fiber To The Home)
  Fibra vai até a residência do usuário final

## Slide 42: POL (Passive Optical LAN) ou FTTD
Condomínios
  VOIP
  Interfonia IP
  Video monitoramento
  Video porteiro IP
  WIFI
    Residencial
    Visitantes
Empresas
  VOIP
  Video monitoramento
  Múltiplas redes de WIFI
  Internet
  Banda garantida
Entrega de todos os serviços em uma única estrutura
Redução física da estrutura de redes

## Slide 43: POL

## Slide 44: POL

## Slide 46
TIPOS DE TOPOLOGIAS
CENTRALIZADA

## Slide 47
TIPOS DE TOPOLOGIAS
LOCAL

## Slide 48
TIPOS DE TOPOLOGIAS
DISTRIBUIDA

## Slide 49
ALGUMAS NOMENCLATURAS
OLT (Optical Line Termination) – concentrador de assinantes
ONU/ONT (Optical Network Unit/Termination) – equipamento usuário
ODN (Optical Distribution Network) – rede óptica
SFP (Small Form-factor Pluggable) – pequeno transceptor plugável
OMCI (ONT Management and Control Interface) – protocolo definido pela norma ITU-T G984.4 responsável pela troca de informações de gerencia entre OLT e ONU.
WDM (Wavelength Division Multiplexing) – Multiplexação de sinais utilizando diferentes comprimentos de ondas

## Slide 50
TECNICA QUE CONSISTE NO COMPARTILHAMENTO DE UM ÚNICO MEIO, ATRAVÉS DE DIFERENTES COMPRIMENTOS DE ONDA.
WDM (WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEX)
TRANSMISSÃO
RECEPÇÃO
Notes: Agua e óleo comprimentos de ondas diferentes

## Slide 51
192.168.1.4
255.255.255.0
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.8
255.255.255.0
192.168.1.7
255.255.255.0
192.168.1.1
255.255.255.0
BROADCAST
MULTICAST
UNICAST
PARA UM ÚNICO
PARA UM GRUPO
PARA TODOS
TIPOS DE
COMUNICAÇÃO
EM REDES
Quem nunca ouviu as chamadas no aeroporto?
BROADCAST: Atenção clientes...
MULTICAST: Atenção clientes XYZ com destino a Technópolis, seu embarque será feito no portão 2;
UNICAST: Atenção cliente FULANO DE TAL, última chamada, seu embarque será feito no portão 3;

## Slide 52
GPON
GPON (Gigabit Passive Optical Network)
  Definido na norma ITU-T G984.1 a G984.5
  Taxa de Downstream 2.5Gbps
  Taxa de Upstream 1.25Gbps
  Distancia “máxima” entre OLT e ONU de 60Km*
Notes: 1550 nm – vídeo WDM
XG-PON – 10Gb/2.5Gb ITU-T 987, 988

## Slide 53
GPON
  Downstream 1490nm
  Informações transmitidas em Broadcast
  Criptografadas em AES (opcional)

## Slide 54
GPON
  Upstream 1310nm
  Acesso através de TDMA
  OLT responsável por alocar o meio (DBA)
Notes: NSR – Non status report
SR – Status report

## Slide 55
A SIGLA TDMA VEM DO INGLÊS TIME DIVISION MULTIPLE ACCESS , QUE QUER DIZER "ACESSO MÚLTIPLO POR DIVISÃO DE TEMPO". O TDMA É UM SISTEMA QUE FUNCIONA DIVIDINDO UM CANAL DE FREQUÊNCIA EM INTERVALOS DE TEMPO DISTINTOS CONHECIDOS COMO TIME SLOTS.
ARQUITETURA TDMA

## Slide 56
DYNAMIC BANDWIDTH ALLOCATION
DBA, OU DYNAMIC BANDWIDTH ALLOCATION, É UMA TECNICA QUE CONSISTE EM ALOCAR A LARGURA DE BANDA UPSTREAM DE ACORDO COM A DEMANDA DOS UTILIZADORES.
Notes: SR = Status reporting NSR= no status reporting

## Slide 57
EQUIP. VIDEO RF
GPON
OLT
WDM
CENTRAL
OFFICE
1550nm RF Vídeo
1490nm Downstream
1310nm Upstream
Splitter
ONT
ONT
ONT

## Slide 58
IFpon
O
N
U
O
N
U
O
N
U
T-CONT
GEMPORT
T-CONT
T-CONT
T-CONT
GEMPORT
ONU-ID identifica ONUs
Alloc-IDs identificam T-CONTs
Port-ID identifica GEM ports
GEMPORT
GEMPORT
GEMPORT
GEMPORT
GEMPORT
GEMPORT
GEMPORT
GPON
  GEMPort: unidade mínima para transporte dos serviços.
  T-CONT (Transmission Container): é uma espécie de buffer que transporta os serviços upstream. Através do T-CONT se realiza a alocação dinâmica de banda upstream, de forma a se otimizar a utilização da linha.
  IF pon: interface GPON.
  Baseado no esquema de mapeamento, o tráfego de serviço é transportado sobre diferentes GEMports e T-CONTs. O mapeamento entre GEMport e T-CONT é flexível. Um GEMport pode ser associado a um T-CONT, ou múltiplos GEMports podem ser associados a um mesmo T-CONT.
  A interface GPON de uma ONU contém um ou múltiplos T-CONTs.

## Slide 59
ITU-T G 984
G 984.1 | Características Gerais | 03/08
G 984.2 | Camada Meio Físico (Physical Media Dependent) | 03/03 Amd.1 e Amd.2
G 984.3 | Camada de Convergência de Transmissão (Transmission Convergence) | 02/08 Amd.1
G 984.4 | Gestão e Controle de Interfaces ONT (ONT Management Control Interface OMCI) | 02/08 Amd.1 e Amd.2
G 984.5 | Extensão da Tecnologia GPON | 03/08

## Slide 60
G 984.2
  Recomendação voltada para a parte física;
  Velocidades de transmissão;
  Divisão máxima do sinal GPON (64);
  Comprimentos de ondas utilizados;
  Distancia máxima;
  Sensibilidade mínima do receptor.

## Slide 61
G 984.3
  Multiplexação e transporte dos dados;
  Manutenção camada física (PLOAM – Physical Layer Operation, Administration and Maintenance);
  Alocação dinâmica de largura de banda (DBA);
  Correção de erros (FEC – Forward Error Correction);
  Encriptação dos dados (AES);
  Taxa mínima de erros.

## Slide 62
GPON
Recursos oferecidos na tecnologia GPON:
  Discovery;
  Ranging (mecanismo de atraso);
  Informações de controle (PLOAM)
  Criptografia AES (Downstream)
  Correção de erros (FEC)
Notes: Ranging – atraso para evitar colisões entre ONU no UPSTREAM
Chave de criptografia chega através de PLOAM’S

## Slide 63
Por que GPON?
  Alta escalabilidade;
  Flexibilidade na transferência UPSTREAM;
  Menor overhead;
  Rede a prova de “futuros”(future proof);
  Maiores larguras de banda;
  Robustez na entrega de serviços de dados, voz e vídeo;
  Fácil integração com redes existentes;
  Custo menor com manutenção;
  Administração de forma centralizada.

## Slide 64
EPON
EPON (Ethernet Passive Optical Network)
  Definido pelo norma IEEE 802.3ah
  Downstream de1,25Gbps (1490nm) em broadcast
  Upstream de 1,25Gbps (1310nm)
  MPCP (Multi-Point Control Protocol)
Notes: P802. 3av 10Gb ethernet

## Slide 65
EPON x GPON
CARACTERÍSTICAS | EPON | GPON
Recomendação | IEEE 802.3ah | ITU-T G984
Protocolo | Ethernet | Ethernet, TDMA
Taxa de bits | 1,25Gbps | 2,5Gbps
Taxa de divisão (split-ratio) | 32, 64 ou 128 | 32 ou 64
Encriptação | AES (downs, upst) | AES (downstream)

## Slide 66
EXERCÍCIO
Como é chamado o processo de equalização de atrasos previsto no protocolo GPON?
Qual o tipo de criptografia previsto pelo protocolo GPON no tráfego sentido DOWNSTREAM?
Qual o comprimento de onda utilizado na transmissão no sentido UPSTREAM?
R: Ranging
R: AES
R: 1310 nm

## Slide 67
EXERCÍCIO
“Protocolo responsável pelo monitoramento e controle das ONT’S”. De qual protocolo estamos falando?
Qual a distancia máxima prevista por protocolo entre OLT e ONU?
Alocação de banda de forma dinâmica no sentido UPSTREAM. De qual recurso estamos falando?
R: OMCI (ONT Management and Control Interface)
R: 60Km
R: DBA (Dynamic Bandwidth Allocation)

## Slide 68
EQUIPAMENTOS PASSIVOS
MÓDULO 4

## Slide 69
Cabos Ópticos
Notes: Água principal vilão do revestimento.

## Slide 70
Cabos Aéreos
CFOA | - Cabo de Fibra Óptica de Acrilato
SM ou MM | - Tipo de Fibra – monomodo ou multimodo
AS | - Autosuportado onde X indica o vão máximo de instalação
G ou S | - Proteção contra umidade – geleado ou seco
Y FO | - Numero de fibras ópticas onde Y indica a quantidade de fibras
NR ou RC | - Tipo de capa – não retardante ou retardando a chama
CFOA-SM-AS-X-G-Y FO-NR
https://www.youtube.com/watch?v=6H32KmjMFtU
Notes: 80, 120 e 200 metros cabo auto suportado

## Slide 71
Cabos Subterrâneo uso em duto
CFOA | - Cabo de Fibra Óptica de Acrilato
SM ou MM | - Tipo de Fibra – monomodo ou multimodo
DD ou DDR ou DE | - Uso em dutos, DDR proteção contra roedores, DE diretamente enterrado
G ou S | - Proteção contra umidade – geleado ou seco
Y FO | - Numero de fibras ópticas onde Y indica a quantidade de fibras
NR ou RC | - Tipo de capa – normal ou retardando a chama
CFOA-SM-DD-G-Y FO-NR
Notes: DD – se espinado pode ser instalado aéreo
DE – resistente a compreção

## Slide 72
Cabos Atendimento Cliente

## Slide 73
Cabos Atendimento Cliente
DROP | - Cabo para atendimento a clientes
F8-FTTH | - Cabo com mensageiro para ancoragem
SM-G652D | - Tipo de Fibra – monomodo ou multimodo
X FO | - Numero de fibras ópticas onde X indica a quantidade de fibras
COG ou LSZH | - Tipo de capa – retardante a chama ou retardante a chama com baixa emissão de fumaça
DROP-F8-FTTH-SM-G652D-X FO-COG

## Slide 74
Cabos Atendimento Cliente
CFOA-BLI-A/B-CM-X-AR-LSZH
CFOA | - Cabo de fibra óptica de acrilato
BLI-A/B ou SM | - Tipo de fibra – baixa sensibilidade a curvatura ou monomodo padrão
CM ou CD | - Tipo de mensageiro – metálico ou dielétrico
X | - Quantidade de fibras ópticas
AR ou CO | - Atrito reduzido ou convencional
LSZH ou COG | - Tipo de capa – retardante a chama com baixa emissão de fumaça ou apenas retardante a chama
Notes: 20% mais caro

## Slide 75
Conectores Ópticos
https://www.youtube.com/watch?v=cbWqestdqvs

## Slide 76
Conectores Ópticos
8 o
UPC
APC
Notes: APC menor perda de retorno
Reflectância
UPC – Ultra Phisical Contact polishing
APC – Angled Phisical Contact polishing

## Slide 77
Conectores Ópticos

## Slide 78
Conectores Ópticos
Perdas Por Inserção | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3
Valor Médio | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,15
Valor Máximo | ≤0,8 | ≤0,5 | ≤0,3
Perda de Retorno | Categoria A | Categoria B | Categoria C | Categoria D
Valor Mínimo | 30 dB | 40 dB | 50 dB | 60 dB
Notes: Reflectancia

## Slide 79
Pigtails
Conectorizado em uma única ponta
Terminação da fibra óptica podendo ser realizada através de emenda mecânica ou fusão

## Slide 80
Patch Cords
Conector nas duas pontas
Conexão de equipamento ativo (OLT, ONU)
Cordão de manobra no RACK

## Slide 81
Splitters Ópticos
Divisor de sinal óptico
Possibilita o compartilhamento do sinal entre vários clientes

## Slide 82
Splitter 1:2 | 3,844
Splitter 1:4 | 7,377
Splitter 1:8 | 10,783
Splitter 1:16 | 14,075
Splitter 1:32 | 17,521
Splitter 1:64 | 20,9
Splitters Ópticos
Perdas Típicas Splitters Ópticos:

## Slide 83
Splitters Ópticos Desbalanceados
Sinal óptico dividido de acordo com a razão de acoplamento
Comumente utilizado em topologia em barramento

## Slide 84
Razão de Acoplamento (%) | Perda perna 1 (dB) | Perna perna 2 (dB)
1/99 | 21,6 | 0,3
2/98 | 18,7 | 0,4
5/95 | 14,6 | 0,5
10/90 | 11 | 0,7
15/85 | 9,6 | 1
20/80 | 7,9 | 1,4
25/75 | 6,95 | 1,7
30/70 | 6 | 1,9
35/65 | 5,35 | 2,3
40/60 | 4,7 | 2,7
45/55 | 4,15 | 3,15
Valores Perdas Splitters desbalanceados

## Slide 85
Barramento ou Híbrida
1x8
1x8
1x8
1x8
1x8
1x8
1x8
10/90
10/90
10/90
20/80
20/80
30/70
50/50
1x8
Notes: Economia em fibra

## Slide 86
Filtro WDM
Combina dois ou mais comprimentos de ondas diferentes
Perda por inserção típica de
1 dB
Utilizado na transmissão de sinais de vídeo (analógico)

## Slide 87
Emenda Óptica
Podem ser mecânicas, por fusão e por conectores
0,02 a 1dB de perda emenda por fusão
0,1 a 0,3dB de perda por emenda mecânica
Notes: *instalações internas e externas, manutenção enlaces, expansão e derivação de enlaces
*mecânica – menor custo, maior perda
*fusão – maior custo, menor perda,

## Slide 88
Caixa de Emenda
Responsável por acomodar e proteger emendas ópticas
Algumas permitem a instalação de splitters não conectorizados

## Slide 89
PTO (Ponto de Terminação Óptica)
Utilizado na terminação da fibra óptica
Serve para acomodar a emenda óptica

## Slide 90
CTO (Caixa Terminal Óptica)
Caixa utilizada para atendimento
Algumas tem suporte a conectorização de campo
Separação do backbone e os cabos drop de atendimento

## Slide 91
DIO (Distribuidor Interno Óptico)
Responsável por acomodar e proteger emendas ópticas
Dispositivo para uso interno comumente instalado na central do provedor

## Slide 92
Cabeamento Auto Suportado

## Slide 93
Ancoragem com grampo (ratinho)
Ancoragem mais simples, porém indicado para um vão máximo de 45m;
Contato menor com o cabo, logo podendo causar avarias.

## Slide 94
Ancoragem com alça pré-formada
Ancoragem mais complexa, porem mais robusta.
https://www.youtube.com/watch?v=VUCz33G4RxM

## Slide 95
Cabeamento Espinado

## Slide 96
Ancoragem
Equipamentos necessários:
Abraçadeira BAP
Armação press-bow
Alça pré-formada

## Slide 97
Arame de espinar encapado
Arame de espinar aço inox nú
Prensa fio
Espinamento
Equipamentos necessários:

## Slide 98
Reserva Técnica

## Slide 99
Auto-Suportada
Optiloop Oval
Cruzeta Galvanizada

## Slide 100
Espinada
Optiloop Gota

## Slide 101
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

## Slide 102
Decapador circular

## Slide 103
Tesoura para kevlar

## Slide 104
Alicate decapador de fibra

## Slide 105
Clivador para fibras ópticas

## Slide 106
Máquina de fusão

## Slide 107
Carretel para limpeza de conectores

## Slide 108
Caneta para limpeza de conectores
Notes: RMA de conectores

## Slide 109
Power meter

## Slide 110
OTDR
Notes: Optical time domain reflectometer

## Slide 111
EXERCÍCIO
Como é chamado o passivo responsável pela divisão do sinal óptico proveniente da OLT?
Que equipamento tem como principal função acomodar fusões de fibras em rack’s?
Qual a principal diferença no polimento de conectores do tipo APC e UPC?
R: Splitter Óptico
R: DIO (Distribuidor Interno Óptico)
R: Ângulo de polimento.

## Slide 112
EQUIPAMENTOS ATIVOS
MÓDULO 5

## Slide 113
OLT (Optical Line Termination)
Equipamento concentrador
Composto por 1 ou mais interfaces GPON
Mescla a tecnologia Ethernet com a GPON

## Slide 114
OLT 8820 G
8 Portas GPON
Até 512 usuários triple play
2 Portas 10 Gigabit
Manual de configuração em português
Configuração de Alarmes
Suporte a VLAN (IEEE802.1q)
Suporte a Rapid Spanning Tree RSTP (IEEE802.1w)
Suporte a IGMPv2
Suporte a Link Aggregation e LACP (IEEE802.3ad)
Servidor DHCP (RFC 2131, 2132)
Autenticação RADIUS
Gerência por Linha de Comando (CLI)

## Slide 115
ONU (Optical Network Unit)
Ativo instalado na terminação do cliente
Utilizado em aplicações do tipo FTTC e FTTB
Funciona como uma bridge

## Slide 116
ONU 110G
1 Porta Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
Operação em modo Bridge
Triple Play QoS (IEEE802.1p)
Suporte a VLAN (IEE802.1q)
Suporte a VLAN stacking (QinQ)
IPTV (IGMP Multicast, IGMP Snooping)

## Slide 117
ONT (Optical Network Termination)
Equipamento utilizado comumente na casa do assinante
Pode ser utilizado como roteador
Existem modelos com interface FXS e Wirelles

## Slide 118
ONT 1420 G / 142 NG
Roteamento e Firewall (PPPoE, NAT/NAPT, Servidor DNS e DHCP)
Triple Play QoS (IEEE802.1p)
Suporte a 12 VLANs por porta
Suporte a 4.000 endereços MAC
SIP (RCF 3261)
VAD (Detecção de Atividade de Voz) e CNI (Inserção de Ruído de Conforto)
Cancelamento de eco
Identificação de chamadas, chamada em espera, encaminhamento de chamada, chamada em conferência
Video Multicast (IGMP v2/v3 Snooping)
802.11 b/g/n Wi-Fi
Antena integrada MiMo 2x2
Suporta 4 SSID separados por VLAN
Manual de configuração em português

## Slide 119
SFP GPON
Responsável por converter o sinal GPON (óptico) em elétrico
Suporte a taxas de 2,5Gbps de downstream e 1,25Gbps de upstream
Padrão ITU-T G984.2

## Slide 120
KPSD 1120
Sistema óptico Classe B+
Potencia de 1,5 a 5dBm
Taxa de transferência de 2,488Gbps de downstream e 1,244 de upstream

## Slide 121
Módulo XFP
Responsável pela conversão do sinal óptico em elétrico
Capacidade de 10Gbps
Padrão IEE 802.3ae

## Slide 122
XFP KTS 2110
Capacidade 10Gbps padrão 10G BASE LR
Potencia de -6 a -1dBm
Sensibilidade de recepção máxima 0,5dBm mínima -14dBm

## Slide 123
PROJETOS
MÓDULO 6

## Slide 124
Orçamento de Potência

## Slide 125
Link Power Budget
OP = Ptx – So
Diferença entre potencia de transmissão e sensibilidade de recepção

## Slide 126
OP DOWNSTREAM
KPSD 1120
Ptx=1,5dBm
ONT 142 NG
So=-27dBm
OP = 1,5 – (-27)
OP = 28,5 dB

## Slide 127
OP UPSTREAM
KPSD 1120
So=-28dBM
ONT 142 NG
Ptx=0,5 dBm
OP = 0,5 – (-28)
OP = 28,5 dB

## Slide 128
Somatória de todas perdas do sistema (conectores, emendas, splitters, WDM, fibra)
Link Loss Budget

## Slide 129
Fibra
Conector
Emenda
Diagrama Unifilar
OLT
DIO
1x4
1x8
PTO
ONT
Splitter

## Slide 130
Componentes | Quantidade | Perda dB | Perda Total dB
Conector | 5 | 0,5 | 2,5
Emenda por fusão | 6 | 0,1 | 0,6
Splitter 1x4 | 1 | 7 | 7
Splitter 1x8 | 1 | 10,5 | 10,5
Fibra 1310 nm | 5 km | 0,35 | 1,75
Total |  |  | 22,35
OLT
DIO
1x4
1x8
PTO
ONT

## Slide 131
Orçamento de Potência
OP (upstream) = 28,5 dB
OP (downstream)= 28,5 dB
Total Perdas = 22,35 dB
Margem de Segurança = OP – Total Perdas
MS = 28,5 – 22,35
MS = 6,15 dB

## Slide 132
Fibra
Conector
Emenda
OLT
DIO
1x2
1x4
PTO
ONT 1420 G
Splitter
1x8
Calcule a viabilidade do enlace:
KPSD 1120
Total Perdas = 26,45 dB
MS = 28,5 – 26,45
MS = 2,05 dB

## Slide 133
CONFIGURAÇÃO E APLICAÇÃO
MÓDULO 7

## Slide 134
NUCLEO DA REDE
(CORE)
Tráfego Upstream
Tráfego Downstream

## Slide 135
Bridges ou Bridges Interface
Grupo de interfaces que compartilham um atributo em comum;
Quadros são entregues apenas a interfaces que pertençam a mesma bridge.
VLAN’s definem a qual bridge um quadro
pertence.

## Slide 136
TIPOS DE BRIDGES
Simétricas
Assimétricas

## Slide 137
Bridges TLS (Transparent Lan Services)
Tráfego flui livremente entre as interfaces;
Funciona apenas com outra bridge TLS;
Pacotes Unicast tem seu endereço MAC aprendido na entrada;
Pacotes Multicast e Broadcast são encaminhados para todas interfaces bridges correspondentes, porem não há aprendizado;
Os endereços de entrada são aprendidos e mantidos no banco de dados de encaminhamento.

## Slide 138
Unicast
aprendido
na entrada
Multicast
Broadcast
Unicast
encaminhado
na saída
Multicast
Broadcast
Multicast
Broadcast
Multicast
Broadcast
Unicast
aprendido
na entrada
Unicast
encaminhado
na saída
Bridges TLS (Transparent Lan Services)

## Slide 139
Bridges TLS (Transparent Lan Services)

## Slide 140
Bridges TLS (Transparent Lan Services)

## Slide 141
Bridge Wire
Funciona apenas em conjunto com outra bridge Wire;
VLAN ID utilizado em uma bridge Wire não pode ser reutilizado;
Não há aprendizado de endereços MAC (não sobrecarrega a OLT);
Análogo a um cabo de rede (wire) entre duas bridge.

## Slide 142
Assimétricas
TIPOS DE BRIDGES

## Slide 143
Downlink, Uplink e Intralink
Uma única bridge assimétrica pode utilizar todos os três tipos de bridge;
Uma única bridge Uplink por interface;
Clientes conectados a uma bridge assimétrica não se “enxergam”.

## Slide 144
Downlink
Comumente utilizada no trafego downstream (sentido assinante);
Funciona em conjunto com apenas outras bridges assimétricas;
Todos os quadros (unicast, multicast ou broadcast) recebidos são encaminhados a uma bridge uplink;
Quadros recebidos tem seu MAC aprendido e armazenado na tabela de encaminhamento.

## Slide 145
Downlink
Uplink
Núcleo da Rede
(Core)
MAC
Aprendido
Quadro encaminhado
Uplink correspondente
Unicast, Multicast
e Broadcast

## Slide 146
Downlink

## Slide 147
Uplink
Quadro Unicast é encaminhado apenas se endereço de destino for conhecido, caso contrario descartado;
Caso o destino de um pacote Unicast seja uma bridge Intralink, o mesmo é encaminhado;
Pacotes Broadcast e Multicast não são encaminhados com exceção do DHCP e ARP;
Informações que são transmitidas em Multicast como por exemplo IGMP Snooping e OSPF, necessitam de parâmetros especiais.

## Slide 148
Downlink
Uplink
Núcleo da Rede
(Core)
Quadro Unicast
Conhecido pela OLT
Unicast
Quadro
encaminhado

## Slide 149
Downlink
Uplink
Núcleo da Rede
(Core)
Quadros Multicast e
Broadcast são descartados
Multicast
e Broadcast
Com exceção
do DHCP e ARP

## Slide 150
Intralink
Utilizada na conexão entre OLT’s;
Não armazena MAC de quadros recebidos, apenas encaminha para bridge Uplink correspondente, logo não sobrecarregando a tabela de encaminhamento da OLT;
Pacotes Broadcast e Multicast não são encaminhados com exceção do DHCP e ARP;
Protocolos que utilizam Multicast como por exemplo IGMP Snooping e OSPF, necessitam de parâmetros especiais.

## Slide 151
Intralink
Uplink
Núcleo da Rede
(Core)
Quadro Unicast
Desconhecido
Unicast
Enviado no
Intralink

## Slide 152
GTP (GPON Traffic Profile)
Taxa máxima de UPSTREAM;
Classes de tipos de serviços (CBR ou UBR);
Alocação de banda por T-CONT;

## Slide 153
CBR (Constant Bit Rate): serviços críticos como voz e vídeo.
UBR (Unspecified Bit Rate): sem garantias relacionadas ao tráfego.
DBA (Largura de Banda Dinâmica): consiste na alteração do time slot para conceder banda.

## Slide 154
Garantia de banda para um T-CONT (sem DBA)
Tipo de tráfego (CBR ou UBR)
Modo de compensação CBR
Compartilhamento de diferentes GEM Ports por T-CONT
Ativa ou desativa a função DBA
Largura de banda garantida para
tráfego do tipo UBR
Largura de banda garantida para
tráfego do tipo CBR
Largura de banda garantida para
tráfego do tipo DBA
Largura de banda DBA máxima por T-CONT
Tipo de prioridade de banda não garantida (nonassured / besteffort)

## Slide 155
PRÁTICOS
CENÁRIOS

## Slide 156
Acessando a OLT

## Slide 157
Por default a OLT Intebras vem com o IP 192.168.10.1 configurado na porta 1.
As configurações do acesso via porta SERIAL são: Baud Rate 9600, Data Bits 8, Stop Bits 1 e Flow Control none.

## Slide 158
Por padrão o login e password são:
login: intelbras
password: intelbras

## Slide 159
Verificar ONUs conectadas
intelbras> onu show 1/1
Free ONUs for slot 1 olt 1:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64
Discovered serial numbers for slot 1 olt 1:
sernoID Vendor Serial Number Model Time Discovered
1 ZNTS 035C150E 110G MAR 24 19:10:51 2015
3 ZNTS 035C1608 110G MAR 24 19:11:32 2015
4 ZNTS 035C0EE0 110G MAR 24 19:11:31 2015
intelbras>

## Slide 160
Endereçamento IP e ROTAS

## Slide 161
Através desse comando, adiciona-se um endereço IP de gerencia na porta eth 2.

## Slide 162
Shelf / Slot / Porta / Porta Lógica

## Slide 163
Utiliza-se esse comando para adicionar uma roda default e sua métrica .
O comando interface show é utilizado para visualizar os endereços IP’S configurados em todas interfaces.
Acrescentando o parâmetro VLAN, o acesso a interface será realizado apenas se o pacote for marcado de acordo com a VLAN configurada.

## Slide 164
Adicionando uma rota estática.
Listando as rotas inseridas manualmente.
Exibir todas rotas existentes.

## Slide 165
Provisionando uma ONU

## Slide 166
O comando acima é utilizado para mostrar as ONU’S as posições logicas e ONU’S não provisionadas no SLOT 1 e porta PON.

## Slide 167
Provisionando a ONU no Slot 1 porta PON 1 e posição virtual 1;
meprof (Managed Entily Prof) é um profile que contem características técnicas da ONU.

## Slide 168
Dessa maneira o provisionamento da ONU é realizado sem a mesma está conectada na porta PON da OLT.

## Slide 169
Visualizando a ONU provisionada no Slot 1 porta PON 1 e posição virtual 1.

## Slide 170
Visualizando status, como por exemplo nível de sinal e distancia entre OLT e ONU.

## Slide 171
Rebutando e sincronizando ONU.
Retornando as configurações padrão de fábrica.

## Slide 172
CPE Manager

## Slide 173
Visualizando as configurações do menu CPE Manager.

## Slide 174
Adicionando um IP publico para configuração via CPE Manager, nesse caso IP o setado na interface da OLT.
Adicionando uma CPE.

## Slide 175
Após a CPE adicionada o acesso as configurações da mesma pode ser realizado via HTTP.

## Slide 176
Arvore de configurações CPE

## Slide 177
Bridge de Dados ONU 110 G

## Slide 178
Primeiro passo deve-se criar uma bridge de UPLINK de acordo com o serviço a ser prestado.
Após a criação da bridge de UPLINK, deve-se criar a bridge de DOWNLINK correspondente. A partir desses dois passos haverá comunicação entre as duas pontas.

## Slide 179
RG-BROUTED

## Slide 180
Através da opção RG (Residencial Gateway), ativaremos o modo roteador na CPE.
Primeiro passo devemos criar a bridge UPLINK correspondente ao serviços de dados.

## Slide 181
Acrescentando o parâmetro “rg-brouted” na bridge de downlink, ativa-se o modo roteador na CPE.
Criando um profile no modo cliente DHCP para a WAN da CPE.
Visualizando os profiles de configurações WAN existentes.

## Slide 182
Nesse momento ativaremos o modo cliente DHCP na WAN da CPE.
Visualizando as configurações da WAN das CPE’S em modo BROUTED.

## Slide 183
Para conferir se realmente as configurações foram setadas, basta acessar o menu WEB da CPE através do CPE-MGR.

## Slide 184
RG-BROUTED WAN IP Fixo
Para essa configuração, devesse criar um profile com a opção de IP estático na WAN.
Depois basta alterar as configurações da WAN da CPE.

## Slide 185
RG-BPPPOE

## Slide 186
Criando uma bridge de UPLINK para o serviço PPPOE.
Acrescentando o parâmetro “rg-bpppoe”, a WAN da CPE passa a se comportar em modo PPPOE.

## Slide 187
Criando um profile na WAN com as configurações de: cliente DHCP, NAT e habilitando todas funções de firewall.
Listando as CPE’S que estão configuradas em modo B-PPPOE.

## Slide 188
Modificando o profile a ser utilizado pela CPE.
Alterando as configurações de usuário e senha PPPOE.

## Slide 189
Serviço de voz via DOMCI

## Slide 190
Adicionando a bridge UPLINK de voz.
Adicionando a bridge DOWNLINK com o parâmetro especial SIP.

## Slide 191
Criando um profile com opção de STATIC IP.
Profile com as informações de registro no servidor VOIP.
Adicionando e visualizando endereço IP na CPE.

## Slide 192
Alterando as configurações da porta FXS 1 e visualizando as mesmas.

## Slide 193
Através da interface WEB é possível visualizar as configurações de VOZ do equipamento.

## Slide 194
VOZ CLIENTE DHCP
Criando um profile onde a CPE irá responder como CLIENTE DHCP.
Alterando as configurações para a CPE responder como cliente DHCP.

## Slide 195
Serviço de vídeo em streaming

## Slide 196
Adicionando uma bridge UPLINK com a opção de receber pacotes IGMP (multicast).

## Slide 197
Alterando os parâmetros da bridge de UPLINK para encaminhamento das solicitações IGMP para o endereço do servidor de streaming de vídeo.
Criando a bridge de DOWNLINK do tipo vídeo, permitindo 7 fluxos de vídeo de qualquer endereço multicast.

## Slide 198
Visualizando informações da bridge-path, como por exemplo endereço do servidor de multcast.
Verificando associações IGMP.

## Slide 199
Verificando status IGMP.

## Slide 200
Voz via RG-BRIDGED

## Slide 201
Configurando a bridge de UPLINK.
Configurando a bridge de DOWNLINK do tipo SIP.

## Slide 202
Criando um profile para utilização de endereçamento estático nas ONT’S.
Criando um profile para registro no servidor VOIP.

## Slide 203
Alterando as configurações da ONT para IP estático utilizando o profile “static”.
Configurando a porta FXS 1 da ONT para efetuar o registro no servidor VOIP.

## Slide 204
Comando utilizado para listar configuração VOIP das CPE’S.